## Slide 1: فصل هفتم
تاليف سيده جميله مدرسي
حفاظت فني
و
بهداشت كار

## Slide 2
اهمیت حفاظت و بهداشت شغلی
اهمیت ایمنی :
با به وجودآمدن کارخانه های بزرگ ، امرحفاظت از سلامت نیروی کارازجنبه فردی به جنبه عمومی تبدیل شد، و پس ازپیدایش مکتب روابط انسانی در مدیريت که براثرتجربیات هاثرون پدید آمد، توجه به ایمنی اهمیت ویژه ای یافت.
هزینه های محیط های غیرایمن بسیار زیاد است به طوری که در کشوری مثل انگلستان بیش از300 نفربین سال های 97-1996بر اثر حوادث کار جان باختند.

## Slide 3
اهمیت حفاظت و بهداشت شغلی
بطور کلی می توان گفت گاهی اوقات عدم وجود ایمنی می تواند یک سازمان را از پا در آورد.
و افزون بر مسایل مالی دلایل مهم دیگری نیز برای اهمیت ایمنی وجود دارد مانند هزینه های درد و آلام ، خستگی ،فر سودگی و نگرانی نیروی کار را نمی توان در قالب ارقام مالی بیان کرد.
در صورتی که این مشکلات همواره در پی حوادث بوجود می آید.
و به طور کلی زیانهای ناشی از عدم وجود ایمنی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:

## Slide 4
همه شما كار كنید و كوشش نمایید ولی متوجه باشید كه هركس برای كاری آفریده شده، لایق‌تر است وآنرا به سهولت وآسانی انجام میدهد .
حضرت محمد(ص)
كار اندك ولی مداوم و با پشتكار، بهتر است از كار بسیار كه خستگی آورد.
آینده نگری قبل از شروع كار تو را از پشیمانی در كار ایمن می سازد .
من شما را به تقوی ، نظم و انضباط در كارهایتان وصیّت می كنم.
امام علی (ع)
هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید دارای سه خصلت باشد تا بتواند بوسیله آن تحصیل درآمد كند.
اول آنكه در رشته علمی خود مهارت داشته باشد ،
دیگر آنكه با درستكاری و امانت رفتار كند ،
سوم آنكه با كارفرمایان حسن برخورد داشته باشد و نسبت به آنان ابراز تمایل نماید. امام صادق(ع)
آیات و احادیث در زمینه ایمنی و حفاظت

## Slide 5
تاریخچه مطرح شدن رشته ایمنی را با دید علمی و منظم ، می توان به عصر ماشین و انقلاب صنعتی نسبت داد.
با توسـعـه روز‌افزون صنایع و محیط های صنعتی،و ایجاد شرایط فیزیكی كاری نامناسب ، و ، وجود ماشین ‌آلات غول‌ پیكر با چرخ‌ دنده ها و وسایل‌ متحرك خطرناك ، مخاطرات گسترش یافت و‌‌كشتار و نقص‌ عضو هراس‌ انگیزی در انسانها به راه افتاد.
شمار مقتولین و معیوب‌ شدگان در حوادث صنعتی به حدی رسید كه هر كس خانه و آشیانه خود را به قصد محل كار ترك می كرد ، دیگر امیدی به بازگشت نداشت .
تاریخچه حفاظت صنعتی و رشد ایمنی شغلی

## Slide 6
تضعیف روحیه دارای دو دلیل عمده بود :
1- فقدان وسایل حفاظتی و بد بودن شرایط فیزیكی محیط‌های
كار و نبودن روش‌های ایمنی
2- بی تجربه بودن كارگران جذب شده به كارخانه ها برای كار
با ماشینهای جدید كه عمدتاً از كارگران كشاورزی بودند.
تاریخچه حفاظت صنعتی و رشد ایمنی شغلی

## Slide 7
افزایش حوادث در محیط ‌های صنعتی باعث ایجاد تنش‌ها،
هیجان و التهاب شدید در مردم، و منجر به اعتصاب‌ های زیاد
كارگران شد و دولتهای ممالك مختلف را تحت فشار افكار
عمومی قرار داد. به نحوی كه در جهت ایمنی و حفاظت فنی
اقداماتی كردندو اصولاً نهضتی به نام :
«جنبش پیشگیری از حوادث و حمایت از نیروی انسانی »
ایجاد شد و به شدت توسعه یافت.
تاریخچه حفاظت صنعتی و رشد ایمنی شغلی

## Slide 8
تمركز ماشین‌آلات زیاد و پر سروصدا در محیط‌های كوچك.
تراكم كاركنان در فضای نسبتاً كوچك.
افزایش سرسام آور سرعت حركت ماشینها و محدود بودن قابلیت عكس‌العمل بموقع انسان یا تطابق نداشتن ماشین با تواناییهای انسان و بدون توجه به آنتروپومتری .
افزایش قدرت ماشین آلات و پیچیدگی كار با آنها.
نداشتن تجربه و احساس كافی از كل كاركه باعث خستگی زودرس،كسالت از كار و...
عوامل عمده افزایش سوانح ناشی از كار پس از انقلاب صنعتی

## Slide 9
كمبود آموزش برای كار با ماشین‌آلات بویژه ماشین آلات
سنگین.
فقدان آگاهی كافی از شرایط سانحه‌زا و عوامل فیزیكی و
شیمیایی زیان‌آور محیط‌كار و پیشگیری آنها.
سرمایه‌گذاری نكردن برای تحقیقات حفاظتی و برای تنظیم و
اجرای برنامه‌های ایمنی.
نبودن هماهنگی و انطباق دانش و تواناییهای جسمی و روانی
كاركنان با كار مربوط.
توجه بیش از حد به افزایش تولید به جای توجه به شان و منزلت عامل انسانی.
عوامل عمده افزایش سوانح ناشی از كار پس از انقلاب صنعتی

## Slide 10
حادثه ،رويداد غير منتظره و پيش بيني نشده است كه ناخواسته بوده و زيانهاي جاني و مالي بدنبال دارد .
(ل . ديويس ) حادثه را اين گونه تعريف مي كند :
“ضعف در واكنش نشان دادن و فرار از حالت هاي خاص ”
در هنگام خطر بعضي افراد سريع و مناسب واكنش نشان مي دهند و برخي ،كند و نامناسب . افرادي كه نمي توانند واكنش نشان دهند ، دچار سانحه مي شوند .
حوادث شغلي شامل : صدمات جسمي است ، و دامنه آن از بريدگي و ضرب ديدگي سطحي و تا نقص عضو و يا حتي مرگ مي انجامد .
حوادث ناشي از كار

## Slide 11: چه چيز موجب بروزحوادث مي شود
اساسا افراد موجب حادثه مي شوند، اما دلايل آنها متفاوت است.
(مادي،جسمي ، رواني ، محيطي، سازماني ، و آموزشي )
گاهي كارگران بي احتياط هستند
گاهي رئيس آنها دستورات مناسبي نداده است
برخي اوقات نگرشهاي كارگران مسبب بروز حوادث است
گاهي سرپرست به كار گر كمك نكرده است ، تا خطرات كارخود را بشناسد
بعضي اوقات دستگاهها از كار مي افتند
گاهي به طور مناسبي از ماشين آلات مواظبت نمي شود .

## Slide 12
علل مستقيم حوادث
سقوط از ارتفاع
برخورد با مانع
سر خوردن
تصادف با وسايل نقليه
ضرب ديدن از سقوط اشيا
آسيب ناشي از جابجا كردن اشياء
حوادث ناشي از كار با ماشين آلات ...

## Slide 13
علل غير مستقيم حوادث
خستگي زياد
مشكلات شخصي و خانوادگي
عدم رضايت شغلي
سرو صداي زياد
درجه حرارت نامناسب
اخلا ل در نور كارگاه
آهنگ نامتعادل كار
تهويه ناقص محل كار
به كار نبردن وسايل ايمني
روابط انساني نا متعادل در محيط كار
عدم تطابق شغل كارگر با كار
زياد بودن ساعت كار
تنظيم نا مناسب ساعت كار روزانه و ...

## Slide 14
آمار نشان میدهد که در شرایط مساوی
سه چهارم از حوا د ث برای یک چهارم از افراد در معرض خطر اتفاق می افتد.
این پدیده حادثه پذیری نامیده می شود.
حادثه پذیری

## Slide 15: انواع خطرات :
خطرات حتمی : خطراتی که می تواند سبب مرگ شود .
خطرات جدی : خطراتی که احتمال مرگ در آنها وجود دارد .
خطرات عمدی : خطراتی که کارگر از آن مطلع است ولی برای رفع آن تلاش نمی کند .
خطرات غیر جدی : خطراتی که جدی نیستند ولی رابطه مستقیم با ایمنی کارگر دارند .
خطرات کم اهمیت : خطراتی که رابطه مستقیم با سلامت کارکنان ندارند .

## Slide 16
حادثه پذیری
Notes: <number>

## Slide 17
حادثه پذیری
پيشگيري از وقوع حوادث از كجا آغاز شود ؟
سرپرستي خوب نقطه آغاز طرح نتيجه بخش
پيشگيري از وقوع حوادث است .
اين شعار را بايد پذيرفت كه :“ اول ايمني ”

## Slide 18: پیشگیری از سانحه به عواملی زیر بستگی دارد :
1- طراحی مهندسی کار از نظر ایمنی .
2- آموزش ایمنی .
3- تقویت ایمنی .

## Slide 19: مسئولیت پیشگیری از سوانح برعهده کیست؟
بر عهده همه ی عوامل می باشد . سرپرست به وسیله آموزش وتقویت نکات ایمنی . مدیران بابت رعایت مسایل ایمنی در برنامه ریزیهای خود . کارفرما با تخصیص اعتبار برای خرید تجهیزات ایمنی ومخصوصا کارگران که درگیر با کارمی باشند . دولت با تصویب قوانین ودستورالعملها و اعزام بازرس به کارگاه ها .

## Slide 20
روشهای کنترل عامل تولید کننده گرد وغبار :
1- جایگزینی
2- تغییر در روش کار
3- جدا کردن
4- نظافت عمومی
5- روش های مرطوب کردن
6- تعمیرات ونگهداری
صفحه ی بعدی

## Slide 21
1- ایجاد هواکش های طبیعی و مصنوعی
2-ایجاد هواکش های موضعی
3- جلوگیری از ریخت وپاش
4- ایجاد فاصله
5- تعمیرات وسرویس دستگاهها
صفحه بعدی
روش های کنترل عامل انتقال دهنده آلودگی :

## Slide 22
شیوه های موجود برای کنترل کارگران :
1- آزمایشهای پزشکی
2 – دوزیمتری
3- ماسکهای حفاظتی فیلتر دار
4 - چرخش کارگری
5 - تنظیم ساعت کاری
صفحه ی بعدی

## Slide 23
برای كاهش شرایط زیان بار در هر سازمان دو نوع محیط خطر آفرین وجودداردکه به آنها اشاره می شود:
  1. محیط فیزیکی کار
  2. محیط روانی و اجتماعی کار
محیط های خطر آفرین

## Slide 24
رعایت نکردن اصول ایمنی وبهداشت کار باعث عدم اثر بخشی سازمان ،
صرف هزینه های درمان،غیبت،جابه جایی افراد، ادعای خسارت و...
می شود
که اگرسازمان ازسوانح وبیماری ها وفشارهای عصبی بکاهد باعث بالا رفتن راندمان کار و افزایش کیفیت زندگی شغلی می شود.
از جهتی اگر فکر افراد از نظر ایمنی و بهداشت مطمئن باشد
با علاقه ی بیشتری کار کرده که در انعطاف پذیری ،مشارکت و
احساس مالکیت موثر است.
محیط های خطر آفرین

## Slide 25
گاز های سمی :
که برخی از آنها بر اثر فعل و انفعالات شمیایی در موقع تهیه بعضی از مواد تولید می شوند
گازهایی که محیط اشتعال زا به وجود می آورند :
1- استیلن
2- دی اکسید کربن
3- گاز ذغال
4- هیدروژن
5- متان
6- بوتان
صفحه ی بعدی

## Slide 26
انواع گازهای سمی :
1- منو اکسید کربن ( بی رنگ ، بی بو ، بی مزه ) : قاتل نامرئی
2- هیدروژن سولفور( بی رنگ ، بوی گندیدگی ) : محلول در آب
3- گازآمونیاک ( بی رنگ ، سوز آور ، برای کود شیمیایی )
4- گاز کلر( زرد مایل به سبز ، بوی تحریک کننده برای ضد عفونی )
5- اسموگ (دود مه) : ایجاد مه در هوای آلوده .
6- دمه ( دود فلزی) : ذرات جامدی که بر اثر تراکم گازها پس از تصعید از مواد مذاب تولید می گردد .
صفحه ی بعدی

## Slide 27
انواع دستگاههای کنترل آلاینده هوا :
1- دستگاههای کنترل مواد آلاینده هوا
2- دستگاههای جدا کننده ذرات آلودگی هوا
دستگاههای کنترل مواد آلاینده هوا :
1- جذب در مایعات
2- جذب سطحی جامدات
3- تقطیر
4- بعد سوزها
صفحه ی بعدی

## Slide 28
1- جنبه‌های فنی و مادی:
الف) طراحی صحیح كار در رابطه با ساختمان، استقرار ماشین آلات،وسایل،تسهیلات و..
ب) تامین تجهیزات و وسایل حفاظتی انفرادی
ج) اصلاح معایب فیزیكی و مكانیكی ماشین‌آلات
د) پیشگیری از احتراق و انفجار
ذ) شرایط مطلوب و مناسب فیزیكی كار
2- جنبه‌های انسانی:
الف) گزینش صحیح كاركنان از‌نظر‌روانی وجسمانی
ب) تشخیص كاركنان مستعد‌‌تصادف وانتصاب آنها به كارهای مناسب
ج) آموزش صحیح اصول ایمنی و حفاظت فنی
د) برقراری انظباط شدید در محیط كار
ذ) سرپرستی مناسب
‌ و) استفاده از نشریات ، پوسترهاو.. به عنوان مكمل
تدابیر و آموزشهای حفاظتی
پیشگیری از
حوادث‌صنعتی
حادثه پذیری

## Slide 29
دستگاههای جداکننده ذرات آلوده هوا :
1- اتاقک ته نشین
2- سیلکون
3-فیلتر یا صافی
4- غبارگیری هیدرولیک
صفحه ی بعدی

## Slide 30
مزایا نصب دستگاههای حفاظتی بر روی ماشین آلات صنعتی :
1- در مقابل خطراتی که در ماشین در حین کار دارد ایمنی لازم را ایجاد کند
2- ضریب اطمینان کار را بالا می برد ودر نتیجه در کیفیت تولید اثر می گذارد .
3- از لحاظ روانی با روحیه کارگر مناسب است .
4- بالا بردن کیفیت و راندمان کار وکاهش ضایعات هزینه های خود را جبران می کند .
5- به دلیل جلوگیری از حادثه از توقف دستگاه جلوگیری می کند .
6- تعداد حوادث ناشی از کار را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .
صفحه ی بعدی

## Slide 31
مسائلی كه در بهسازی محیط‌های كاری باید مورد توجه قرار گیرد
1- تامین آب سالم و كافی
2- تامین غذای سالم و كافی و رعایت اصول بهداشت در تهیه غذا و مواد اصلی
3- تهیه و تامین سالنهای غذاخوری كاملا بهداشتی و تمیز
4- رعایت نظافت در سطح كارگاه‌ها و سالنهای غذاخوری
5- خارج كردن مواد زاید و زباله ها و از بین بردن مواد غیر ضروری
6- مبارزه بر علیه حشرات و حیوانات موذی
7-تامین وسایل نظافت از قبیل دستشویی ، توالت ، حمام آب گرم و...
8- سمپاشی در محیط‌های كار در مواقع لزوم
9- تامین وسایل مناسب و كافی جهت سرد و گرم كردن، روشنایی و نورپردازی و .
10 - انجام تدابیر لازم برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و
افزایش فضولات صنعتی
11- درختكاری و گلكاری و در نظر گرفتن فضای سبز جهت تلطیف و پاكی هوای
محیط كار
12- تامین ملبوس مناسب برای كاركنان
13- فراهم كردن شیر یا غذای میان روز مناسب برای كاركنان

## Slide 32
عوامل و شرایط
موثر در
بهداشت
و ایمنی افراد
عوامل و شرایط درون سازمانی(محیط داخلی):
عوامل و شرایط درون سازمانی شامل مواردی هستند كه در داخل سازمان وجود و جریان دارند از قبیل نور و روشنایی،درجه دمای هوا، سرو‌صدا، عدم دسترسی به آب آشامیدنی و سایر احتیاجات روزانه به صورت بهداشتی
عوامل و شرایط برون سازمانی(محیط‌خارجی):
1- عوامل و شرایط در اختیار و كنترل سازمان از قبیل:وسایل ایاب و ذهاب جلوگیری ار آلودگی فضای محیط سازمان و ...
2- عوامل و شرایط خارج از اختیار و كنترل سازمان از قبیل: بدی راه‌ها ترافیك، و كلاً شرایط كلی محیط زیست.
مسائلی كه در بهسازی محیط‌های كاری باید مورد توجه قرار گیرد

## Slide 33
حفاظت صنعتی: اصولا ایمنی ، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی رشته وسیع و گسترده ای است كه تحت عنوان حفاظت‌صنعتی مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود كه با بكار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل درمحیط‌های صنعتی به نحوه موثری حفظ و حراست كرده و مالا ً‌یك محیط ‌كاری بی‌خطر و سالم جهت افزایش كارایی كاركنان به وجودآورد .
ایمنی،حفاظت فنی وبهداشت صنعتی

## Slide 34
بهداشت صنعتی: عبارت است از فراهم آوردن موجبات سلامتی ، تندرستی و شادابی روح و جسم‌كاركنان در محیط كار(و همچنین مراجعان به سازمان) و رعایت اصولی كه از بیماریها و حوادث ناشی از كارهای صنعتی جلوگیری میكند. در محیطهای صنعتی علاوه بر حوادث، مسائلی مثل امراض حرفه ای مطرح است.
منظور بیماریهایی كه ناشی از كارهای صنعتی و تماس با مواد و تركیبات شیمیایی زیان‌آور می باشد و از طریق خوردن ، تنفس آشامیدن و پوست مبتلا به انسان می شود.
ایمنی،حفاظت فنی وبهداشت صنعتی

## Slide 35: بهداشت کار در سطح جهان
در زمینه بهداشت کار در سطح جهان سه سازمان بین المللی فعالیت دارند .
سازمان بین المللی کار (I.L.O ) :وظایف سازمان بین‌المللی كار در زمینه محیط و شرایط كار و حفاظت در كارفعالیت می کند :
1- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط كار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از كار و كنترل خطرات محیط كار
2- ایجاد و تقویت موسسات تخصصی مانند : موسسه‌های ملی كار ، آزمایشگاه‌های بهداشت صنعتی ، مراكز بهداشت و حفاظت كار ، بخش های آموزش حفاظت.
3- مسائل مربوط به كار(حداكثر قانونی، اضافه‌كاری ، كار نوبتی و شب كاری) و نتایج پزشكی ،اقتصادی و اجتماعی آنها .
4- تعیین محتوای شغلی

## Slide 36: بهداشت کار در سطح جهان
5- كمك به گزینش تكنولوژی مناسب به عنوان وسیله‌ای جهت بهبود و حفاظت شرایط و محیط كار كه شامل كاربرد ارگونومی است.
6- خدمات رفاهی كارگران
7- تهیه متون مربوط به مطالعات فنی
8- كمك مستقیم به دولت‌ها از طریق اعزام كارشناسان ، اعطای بورس ، تهیه تجهیزات ، تنظیم و طرح آیین نامه ها و ارسال اطلاعات و ....
9- كمك به سازمانهای ملی حفاظتی و بهداشت‌كار و مراكز تحقیقات و انجمن‌های كارفرمایی و سندیكاهای كشورهای مختلف

## Slide 37: بهداشت کار در سطح جهان
سازمان بهداشت جهانی ( W.H.O ) :
ضوابط و معیارهایی برای تامین بهداشت و سلامت كارگران و تعیین عالیترین درجه سلامتی انسان تعیین كرده است.
سازمان بین المللی استاندارد ( ( I.S.O
تلاش زیادی در جهت ایجاد استانداردی برای سیستم مدیریت کیفیت انجام داد که نتیجه آن سری 9000 ISO و پس از آن 14000 ISO بود. به طور کلی سیستم مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی جزء سیستم واحدی هستند که یک پارچه با یکدیگر در ارتباط هستند. (IMS)

## Slide 38: برنامه های بهداشت کار در ایران
قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای توجه به بهداشت کار ، کلیه کارفرمایان را موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار نموده است .
آیین نامه ها و شیوه نامه ها ی مربوط به درمان سوانح و بیماریهای شغلی و سایر بیماریها ؛ کارفرمایان را موظف به بیمه نمودن کارگران نزد سازمان تامین اجتماعی می نماید .
برای رسیدن به هدفهای بهداشت کار ؛ آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاهها تدوین گردیده است .

## Slide 39: اصول اساسي بهداشت كار
براي رسيدن به سلامت و بهداشت كاركنان اصول كلي پيشگيري به اين شرح تدوين گرديده است :
اصل جايگزيني
استفاده نكردن از مواد خطرناك و جايگزيني مواد بي خطر و كم خطر به جاي آنها يكي از اصول اساسي پيشگيري مي باشد.
اصل جداسازي
جدا كردن قسمتهاي آلوده و خطرناك از ساير قسمتها و دوركردن افراد از محيطهايي كه خطراتي را بدنبال دارند.
اصل تهويه عمومي

## Slide 40: اصول اساسي بهداشت كار
رقيق كردن آلوده كننده هاي محيط كار بوسيله ورود هواي تازه و تميز و خروج هواي آلوده از محيط كار
اصل تهويه مصنوعي( موضعي)
استفاده از بادبزن و هواكشها در بخشي از محل كار براي بيرون راندن هواي آلوده
اصل مرطوب سازي
استفاده از آب براي جلوگيري از پخش ذره هاي گرد و غبار در محيط كار، اين روش قدمتي تاريخي دارد.
اصل استفاده از وسائل حفاظتي
اصل رعايت بهداشت فنردي
اصل بهداشت محيط كار

## Slide 41
علاوه بر استاندارد های ایمنی اعمال شده توسط دولت سازمانها نیز برنامه های ایمنی دارند که توسط سرپرستان طراحی می شوند.که نمونه هایی از آنها عبارت اند از:
بررسی های ایمنی :
در هر محیط کاری باید نقاط ضعف ایمنی پیدا شود و سپس در صدد رفع آن درآمد که نهایتا منجر به تغییراتی چون طراحی مجدد تجهیزات ،رنگ کردن نواحی خطر زا، تغییر در روشهای بارکشی وتاکید براستفاده از تجهیزات ایمنی می شود.
كمیته های ایمنی:
این كمیته ها باید متشكل از كاركنان ومدیریت بوده زیرا خود کارکنان بیشتر با مشکلات شغلی خود آشنا بوده در نتیجه خطرات را کشف کرده و به مدیران در کمیته منتقل تا در جهت رفع آن بر آیند.
3. ایجاد آموزش و انگیزش:
در این راستا برنامه های آموزشی شامل سخنرانی ،نمایش فیلم، دستورالعملها و جزوه های مکتوب جهت تعلیم کارکنان استفاده می شود.
وظایف سازمان در ایمنی افراد

## Slide 42
عواملی که در حوادث کاری موثر می باشند عبارت اند از:
نوع محیط کار(کیفیت محیط کاری):
هر نوع شغلی ایمنی خاص خود را می طلبد به عنوان مثال ممکن است کار ساختمانی یا کار کردن با ماشین آلات بزرگ باشد ویا کار فروشگاهی و... باشد که هر کدام با توجه به نوع آن ایمنی خاصی دارد.
تعداد کارکنان:
در این حالات نیز تفاوت زیادی بین محیط کاری چند هزار نفری با محیط 100 نفری وجود دارد که در این صورت درجه بروز سوانح نیز تغییر می کند.
تدارک برنامه و فعالیتهای مربوط به ایمنی در جلوگیری از حوادث کاری.
3. وجود کارکنان غیر متعهد(نا امن):
هر کاری به کسی واگذار شود که از نظر جسمانی و روحی روانی متناسب او باشد.
وظایف سازمان در ایمنی افراد

## Slide 43: 1- آیین نامه های حفاظتی مورد دستگاههاوماشیین آلات ومحیط کار
1- آیین نامه های حفاظتی و بهداشت عمومی در کارگاهها
الف – ساختمان
ب - روشنایی
ج – تهویه و حرارت
2- آیین نامه های حفاظتی در مورد محیطهای اشتعال زا
3-آیین نامه های حفاظتی در مورد بالا برنده ها
4- آیین نامه های حفاظتی در مورد پرس ها

## Slide 44: آیین نامه های حفاظتی و بهداشت عمومی در ساختمان کارگاهها
برای هر کارگرحداقل 12 متر مکعب فضا منظور گردد ( فضای اشغال شده بوسیله ماشین الات مربوط به کار ، همچنین فضای بالاتر از ارتفاع 3 متر جزء فضای مزبور نیست )
سقف ؛ کف و بدنه کارگاه باید مانع نفوذ رطوبت ؛ گرما یا سرما باشد .
کف کارگاه باید قابل شستشو باشد و مانع از تولید گرد وغبار و لغزیدن کارگران شود .
در محلهایی که موادشیمایی و سمی بکارمی برند دیواره کارگاه را تا ارتفاع 60 سانتی متر ازکف قابل شستشو باشد

## Slide 45: آیین نامه های حفاظتی و بهداشت عمومی در ساختمان کارگاهها
عرض پلکان باید حداقل 120 سانتیمتر و دارای نرده باشد
ساختمان کارگاه به تناسب وسعت کارگاه ؛ به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور و هوا داشته باشد .
کارگاههایی که وسایل کار ونوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می شود حتی الامکان با مصالح نسوز ساخته
شوند
ب- روشنایی : نور طبیعی و یا مصنوعی به اندازه کافی باشد . واگر از نور قوی مصنوعی استفاده می شود باید ازحباب مخصوص استفاده شود
پنجره ها و نورگیرها و لامپها همیشه باید تمیز نگهداشته شوند

## Slide 46: آیین نامه های حفاظتی و بهداشت عمومی در ساختمان کارگاهها
ج- تهویه و حرارت :
محل کار باید طوری تهویه شود که همیشه هوای سالم تنفس شود .
در جاهای سر پوشیده حداقل هوای لازم 30 الی 50 متر مکعب می باشد.
در گارگاههایی که دود یا گاز یا گرد و غبار و بخار مضر ایجاد می شود باید مواد مذبور طوری تهویه و خارج شود که ضرری برای کارگران نداشته باشد .
در کارگاههایی که تهویه طبیعی وجود ندارد باید از وسایل مصنوعی استفاده شود
هر کارگاه باید دارای وسایلی باشدکه در تابستان و زمستان درجه حرارت به وضع قابل تحملی نگهداری شود.

## Slide 47: 2- آیین نامه های حفاظتی در مورد محیطهای اشتعال زا
برای بوجود آمدن آتش سه عامل اکسیژن ؛مواد سوختنی و حرارت لازم است .
در آتش سوزیها ،اکسیژ ن و مواد سوختنی یقینا وجود دارد پس بایستی روی عامل سوم یعنی حرارت نظارت نمود تا از درجه خاصی بالاتر نرود.
اولین عامل ایجاد حریق معیوب بودن دستگاههای برقی است .
سیگار و ته سیگار حدود 18% آتش سوزیها در مراکز صنعتی است .

## Slide 48: 2- آیین نامه های حفاظتی در مورد محیطهای اشتعال زا
وجود درب های نجات که به بیرون باز می شود در هر سالن به تعدادکافی
دربهای نجات نباید قفل شوند و باعلائم مخصوص مشخص باشند .
پلکانها و پاگرد ها باید با مصالح نسوز ساخته شوند .
در کارگاههایی که احتمال حریق هست دستگاههای اعلام خطر نصب شود .بطوریکه در تمام محوطه صدای آژیر شنیده شود .
مواد محترقه باید در مخازن مقاوم آتش ؛و مجزا از محل کار نگهداری شود
در جائیکه مواد محترقه سریع الاشتعال وجود دارد استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک و امثال آن ممنوع است .

## Slide 49: 3-آیین نامه های حفاظتی در مورد بالا برنده ها
  هنگام كار در مجاورت قسمتهاي برقدار، براي راهنمائي و نظارت مداوم بر كار جرثقيل ها، برج هاي بالابرنده و غيره نظارت شخصي مسئل با تجربه ضروري است.
  در مكانهائي كه قسمتي از تجهيزات تحت ولتاژ مي باشند، استفاده از جرثقيل در شرايطي مجاز است كه پس از استقرار ماشين در وضعيت كار، فاصله قسمتهاي برقدار از جرثقيل ( همچنين از سيم بكسل و قلاب و شخصي كه در زنبيل بالابر قرار گرفته است) بايد به ميزان معين شده و استاندارد باشد اين فواصل بايد در زمان حركت جرثقيل در محدود دستگاههاي الكتريكي نيز رعايت شود. بعلاوه سرعت حركت جرثقيل نبايد بيش از 5 كيلومتر در ساعت باشد.
  پيش از آغاز كار، زاننده جرثقيل به اتفاق مجري كار بايد در محل مناسب و بي خطر مكانيزمها، سيگنالها و خصوصا ترمزها را مورد آزمايش قرار دهد.

## Slide 50: 3-آیین نامه های حفاظتی در مورد بالا برنده ها
  كار با جرثقيل ها، هنگام وزش باد ( اگر موجب انحراف سيم بكسل ها باربر شود) مجاز نمي باشد.
  هنگام كار در نزديكي قسمتهاي برقدار، بايد بدنه جرثقيل ها، برج هاي بالابر و نردبانها را با استفاده از اتصال سيار به زمين متصل كرد
  هنگام تخليه الكتريكي بين قسمتهاي برقدار و بدنه جرثقيل يا برج بالابر يا نزدبانها فلزي چرخ دار، تماس انسان با بدنه در پياده شدن يا بالا رفتن از دستگاه ممنوع مي باشد.
  در صورت بروز تخليه الكتريكي و آتش سوزي، راننده بايد بدون تماس با قسمتهاي فلزي بي درنگ با پرش روي دوپا از دستگاه پايين آمده تا زمانيكه برق قطع نشده در يك نقطه باقي بماند در صورت ضرورت مي توان به وسيله پرش روي دو پا بطور همزمان ( براي جلوگيري از ولتاژ گام) از دستگاه دور شد.

## Slide 51: 4- آیین نامه های حفاظتی در مورد پرس ها
  پرسها بايد هر روز قبل از شروع به كار مورد بازديد و آزمايش قرار گيرند
  كليه وسايل انتقال نيرو، از قبيل چرخ دنده ها، فلكه ها، تسمه ها و چرخهاي طيار بايد حفاظ گذاري شود.
  پرسها بايد مجهز به وسائلي باشند كه از براه افتادن بي موقع دستگاه جلوگيري كنند. همچنين بايد داراي وسيله تك ضربه اي نيز باشند. وسايل تك ضربه اي براي تامين حفاظت كارگران نقش اساسي دارند و دستگاههاي ضد ضربه براي جلوگيري از خرابي خود ماشين پرس مورد استفاده مي باشند.
  پرسها بايد در محلهائي كه نور آفتاب به قدر كافي وجود داشته باشد نصب شوند و در هنگام شب، علاوه بر روشنائي محل كارخانه بايد محل كار پرسها به وسيله لامپ مخصوص كاملا روشن گردد.
  بين يك پرس و پرس ديگر بايد حداقل يك متر فاصله باشد
  تغذيه و تخليه اتوماتيك قطعات كار توام با حفاظ گذاري قسمت كشوئي كه مانع ورود دست كارگر به منطقه خطر شود.
محدود كردن كورس كشوئي بميزان 8 تا 10 ميلي متر

## Slide 52
تعریف :
كمك های اولیه مراقبت و توجه فوری از شخص آسیب دیده یا بیمار است. كمك های اولیه به منظور جلوگیری از مرگ یا تشدید صدمات و بیماری و تخفیف درد و بیماری تا فرا رسیدن كمك‌های پزشكی انجام می شود.
كمك های اولیه

## Slide 53
هدفهای اصلی كمكهای نخستین عبارتند از:
1- جلوگیری از توسعه و تشدید ضایعات
2- كنترل و برطرف ساختن شرایطی كه مخاطرات جانی دارد.
3- حفاظت از صدمات ناشی از پیدایش عفونت و عوارض
4- ایجاد وسایل راحت و آسایش بیمار به نحوی كه قوای وی حفظ شده قادر به مقاومت و ایستادگی شود.
5- در موقع لزوم حمل بیمار به بهداری به نحوی كه موجب پیدایش عارضه ای نشود و ایجاد درد و ناراحتی نكند.
كمك های اولیه

## Slide 54
مثال: طرز محاسبه كل ساعات‌كار‌انجام شده: اگر‌در یك كارخانه 100 نفر‌كارگر در یك نوبت (8 ساعت) كار كنند، بنابراین ساعات كار در یك روز 800=8×100 ساعت خواهد بود. برای محاسبه كل ساعات كار انجام شده در یك ماه یا چند ماه باید این مقدار در تعداد روزهای كه در آن کار انجام گرفته ضرب شود.
باید توجه داشت كه غیبتها از ساعات حساب شده كم و مدت اضافه كاری اضافه می شود.
= میزان تعداد حادثه - 1
1000/000× تعداد كارگران آسیب دیده
كل ساعات كار مفید انجام شده
= میزان شدّت حادثه -2
1000/000× تعداد روزهای از دست رفته
كل ساعات كار مفید انجام شده
3- در تنظیم آمار و محاسبه ضرایب: تعداد كارگران آسیب دیده‌ای منظور خواهند شد،
كه كارگر آسیب دیده اقلا 24 ساعت تحت معالجه بوده یا استراحت كرده باشد.
اطلاعات لازم برای تنظیم آمار حوادث

## Slide 55
كوچك | چهارم | وسطی | سبابه | شصت | 
50 100 200 400 | 60 120 240 450 | 75 150 300 500 | 100 200 400 600 | 300 - 600 800 | بند اول بند دوم بند آخر استخوان كف دست
چهار انگشت دیگر | انگشت بزرگ | 
35 75 150 350 | 150 100 300 600 | بند اول بند دوم بند آخر استخوان كف پا
3000 | مچ دست
2400 | مچ پا
4500 3000 | ران ساق | 4500 3600 | بازو ساعد
پا | دست
6000 | مرگ یا از كار افتادگی دائم
1800 6000 600 3000 85 | كوری یك چشم كوری هر دو چشم كری یك گوش كری هر دو گوش فتق غیر قابل علاج
موارد دیگر
روز های از دست رفته بر اثر نقص عضو
حادثه پذیری
انگشتان دست
انگشتان پا

## Slide 56
خسارات حاصل از حوادث
خسارات غیر مستقیم یا نامشهود
خسارات مستقیم یا مشهود
هزینه های معالجه و مداوا، حقوق ایام
از كار‌افتادگی‌،ضایعات مواد،هزینه‌های
تعمیر یا تجدیدماشن آلات و ابزار و
وسایل خراب شده و ..
اثر سوء حادثه در روحیه كارگران
هزینه های تعلیم و كارآموزی
كارگران جدید،زیان ناشی از تلف
شدن وقت برای سازمان و..
ایمنی،حفاظت فنی وبهداشت صنعتی

## Slide 57
پیش بینی می شود كه باید ماهیانه 400000 ریل پرداخت كند
بنا به تشخیص پزشك ، آقای ‹م› دچار نقص عضو شده است
بیمه مبلغ 7000000 ریال بابت مخارج بیمارستان و دستمزد پزشك می پردازد
آقای ‹م› 8 هفته در بیمارستان بستری می شود
لباس كار گشاد آقای ‹م› با یك‌ محور بدون حفاظ در گیر می شود آقای ‹م› دچار شكستگی شدید بازوی راست و صدمات داخلی می‌شود
ماشین مربوط به آقای ‹م› خسارت می بیند و یك هفته متوقف می شود
موعد تحویل كالا به تعدادی از مشتریان عقب می‌افتد و مشتریان تقاضای خسارت می كنند
بخشهای دیگر كارخانه باید برنامه‌های خود را تغییردهند
به دلیل توقف ماشین موعد سفارشات دچار آشفتگی می شود
یك نفر باید سریعاً مورد آموزش قرار گیرد كه به عنوان جایگزین وظایف مربوط به آقای ‹م› را انجام دهد.
خسارات ناشی از سانحه مورد بررسی قرار می‌گیرد
احتمال شكایت به دادگاه و حكم صادره وجود دارد
خسارت ماشین در حدود 250000 ریال برآورد می شود
سانحه بایستی مورد بررسی قرار گیرد
استادكار،سرپرست كارگاه و شاهدان سانحه گزارش می دهند
آقای‌‹م› درد زیادی را تحمل می‌كند
آقای ‹م› خود را سرزنش می‌كند و دچار افسردگی می‌شود
خانواده خود را باید از نظر اقتصادی محدود كند
كلیه تعهدات و پرداختها در خانواده عقب می‌افتد
برنامه‌های پیشبینی شده برای تعطیلات به هم می خورد
تعدادی از مشتریان خواه و ناخواه از دست می‌روند و مراجعه نمی كنند
شهرت صاحب كارخانه در انظارعمومی خدشه‌دار می شود
روزنامه محلی سانحه را با دید انتقادی مورد بحث قرار می دهند
كاركنان هیجان‌زده و عصبانی می شوند
خسارات ناشی
ازكار

## Slide 58
سابقه و تاریخچه:
ارگونومی دانش جدیدی است كه بعد از جنگ دوم جهانی زاده شد و به سرعت مراحل رشد و تكامل خود را طی كرد.اصولاً كلمه ERGONOMY از دو واژه یونانی ERGON به معنی ‹ كار› و NOMOS به‌‹ معنی قاعده و قانون طبیعی› ساخته شده است.
دانش ارگونومی دیدی چند جانبه دارد و علوم مختلف را به خدمت می‌گیرد
مهمترین نظامهای علمی و ‌رشته‌های كه در ساخت و بافت ارگونومی موثرند عبارتند از:
1-مردم شناسی 2- نژادشناسی
3- جامعه شناسی 4- روانشناسی
5- زیستشناسی 6- فیزیولوژی كار
7- اندام(كالبد) شناسی 8- طب‌كار(طب صنعتی)
9- مهندسی میكانیكی(در واقع تركیبی از علوم پزشكی ، فیزیك ، مهندسی و روانشناسی)
مهندسی انسانی یا ارگونومی
Notes: <number>

## Slide 59
علم ارگونومی به شناسایی و بررسی انسان و تواناییها و محدودیتهای جسمانی و ذهنی او
می‌پردازد و باید گفت كه عبارت است از :
مجموعه شناسایی ها علمی و فنی مربوط به انسان در انجام كار و وضعیت كاركردن انسان
ارگونومی دانشی است كه به رابطه میان انسان، ماشین و محیط پیرامون او می‌ پردازد و طراحی وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده را به گونه ای پیشنهاد می كند كه راحتی ، دسترسی ، ایمنی و بازدهی را بالا برده و دشواری ، خطر ، خستگی و هزینه‌ها را كاهش می دهد.
هدف ارگونومی عبارت است از : تقلیل فشارهای كار، خستگی و فرسودگی كه در كاركردن
ایجاد می شود و تطبیق و تغییر دستگاه‌ها با وضع صحیح بدن انسان
زمینه‌های كه ارگونومی در آنها مطالعه و اقدام می كند عبارتند از :
1- طراحی ابزار ، ماشین‌آلات و تاسیسات به طرز صحیح و مطلوب و متناسب با انسان كارگر.
2- طراحی انجام كار با توجه به بهترین نحوه اجرا و متناسب با سیستم عضلات و ساختمان
فیزیكی بدن.
3- وضعیت صحیح بدن و حركات انسان حین انجام كارهای مختلف.
4- شرایط فیزیكی مناسب در محیط كار( از جنبه‌های دما ، رطوبت ، سروصدا و ...).
ادامه مهندسی انسانی یا ارگونومی

## Slide 60: بخش دوم
ساختارسیستم های
مدیریت ایمنی

## Slide 61
هدف سیستم مدیریت ایمنی حصول اطمینان از این است که سازمان
چگونگی تاثیرات فعالیتهای خود را در زمینه بهداشت و ایمنی شناخته
و اندازه گیری هایی به منظور کنترل و بهبود آن تدوین کند.از جهتی
سیستم مدیریت ایمنی باید جزء کل سیستم مدیریت باشد.
الف - هدف سیستم مدیریت ایمنی

## Slide 62
ساختار سیستم مدیریت و ایمنی بهداشت شغلی بر 5 اصل کلی استوار است:
تعهد و خط مشی
طرح ریزی
اجرا و عملیات
کنترل و اندازه گیری و اقدام اصلاحی
بازنگری و بهبود این اصول بر پایه اصول بهبود کیفیت چرخه دومینگ
که به چرخه PDCA معروف است طراحی شده است.
ب - اصول حاکم بر سیستم

## Slide 63
سازمان بین المللی استاندارد(ISO ) تلاش زیادی در جهت ایجاد
استانداردی برای سیستم مدیریت کیفیت انجام داد که نتیجه آن سری
9000 ISO و پس از آن 14000 ISO بود. به طور کلی سیستم مدیریت
کیفیت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی جزء سیستم واحدی
هستند که یک پارچه با یک دیگر در ارتباط هستند. (IMS)
ج-ارتباط با سایر سیستم های مدیریت

## Slide 64
به دلیل اهمیت ایمنی و بهداشت استاندارد های زیادی تدوین شده است که عبارت اند از :
استاندارد های مدیریت ایمنی مربوط به مواد خطرناک که هدف از
این استاندارد به حداقل رساندن خطرات ناشی از کار با مواد
خطرناک است. که معروف ترین آنها عبارت اند از:
الف
د - استاندارد ها

## Slide 65
استاندارد 750 API ایالات متحده
استاندارد1910.119CFR 29OSHA ایالات متحده
دستور العمل SEVESO II اروپا
استانداردصنایع فرانسه(FRENCH INDUSTRIES)
استاندارد RESPONSIBLE CARE اروپا
استاندارد SCC هلند
استاندارد های

## Slide 66
استاندارد های مربوط به ایمنی وبهداشت شغلی کارکنان که به حداقل
رساندن خطرات برای افراد حاضردرمحیط کار هدف این استاندارد ها
است و معروف ترین آنها عبارت اند از :
18001 OHSAS
8800 BS
OH & S استرالیا و نیوزیلند
BVQI-SAFETY CERT
ب
استاندارد ها

## Slide 67
مالی
روحی روانی
هزینه های مستقیم
حقوق پرسنل صدمه دیده
هزینه های درمان
افزایش حق بیمه
غرامت و جریمه
هزینه های غیر مستقیم
هزینه جابجایی پرسنل
هزینه تجهیزات
تولید از دست رفته
از دست دادن مشتری
کارکنان
عدم اعتماد به مدیران
معلولیت
مدیران و سرپرستان
احساس تقصیر و گناه
وظایف سازمان در ایمنی افراد

## Slide 68
منظور از ضریب تکرار حادثه یا ضریب تعداد حادثه،یا ضریب فراوانی،عبارت است از :
تعدادحوادث و تصادفاتی که در مدت معینی (معمولا یک سال)منجر به ضایعات انسانی
(اعم از تلفات ،نقص عضوجزئی یا کلی و بیماری های شغلی)می شود که در سازمان مورد
بررسی قرار می گیرد برای محاسبه ضریب حادثه از فرمول زیر استفاده می شود:
ضریب تعداد حادثه(ضریب فراوانی) =
1086 تعداد کل حوادث در زمان معین
مجموع ساعات کار کلیه کارگران در همان زمان
×
ضریب تکرار حادثه

## Slide 69: ضریب شدت حادثه:
= ضریب شدت حادثه
100 روزهای تلف شده در زمان معین
مجموعه کار کلیه کارگران در همان روز
= نرخ حادثه
درصد جراحات و بیماری ها
کل ساعات کار انجام شده
×
ضریب تکرار حادثه

## Slide 70
مثال:500 نفردر 50 هفته و در هر هفته 48 ساعت کار می کنند.تعداد حوادث در سال 60 فقره بوده است و کارگران 60000 ساعت غیبت داشته اند؟
500×50×48=1200000و1200000-60000=1140000
=52/62
1140000
=1/053
1140000
=ضریب شدت حادثه
= ضریب تکرار حادثه
ضریب تکرار حادثه