## Slide 1
ایمنی برق

## Slide 2: مقدمه
در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت ميگيرد.
برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود.
۱- با ولتاژهاي بالا
۲- با ولتاژهاي پائين
در موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نيست مستقيم با سيم يا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله 20 متري هم جريان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگي شود. در اين موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد ميزان انتقال و آسيبي كه به بدن وارد مي شود بيشتر است.
موارد ولتاژ پائين بيشتر در خانه اتفاق مي افتد. مثلاً فرد از سيم لخت و يا وسايل برقي مخصوصاً آن دسته از وسايل كه در آنها آب ريخته مي شود آسيب مي بيند.ممكن است از طريق كليد برق برق گرفتگي ايجاد شود.
در برق گرفتگي با ولتاژ پائين بدن فرد دچار لرزش مي شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدليل گرفتگي عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسيله خواهد شد.

## Slide 3
برق گرفتگی ومهمترین عوارض آن: با ورود جريان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد . البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثرو اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت . پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .
Notes: <number>

## Slide 4
دردناکترین عارضه برق گرفتگی سوختگی است، که حتی ممکن است برای فرد گران تمام شود

## Slide 5
سوختگی با برق بیشتر در ناحیه دست و پا و صورت است

## Slide 6
مهمترین مسئله بعد از برق گرفتگی 1-دور کردن وسایل برقی از مصدوم است

## Slide 7
2-کمکهای اولیه دربرق گرفتگی :(خلاصه)
-در ابتدا خونسردی خود را حفظ کنیم
- به مصدوم آرامش بدهیم
-اگر سوختگی زیاد نبود باید با آب پاکیزه محل سوختگی را شستشو داد(در مواقعی تا 20 دقیقه)
-اگر سوختگی زیاد بود، هيچ لباس و يا پوششي را روي محل آسيب ديده نگذاريد ويا حرکت ندهيد .
-آب سرد و يا درمان طبي را براي سوختگي بکار نبريد
-در اولين وقت مصدوم را به بيمارستان برسانيد

## Slide 8
مسئوليتها : 4-1- مسئوليت نگهداری صحيح و بازرسی قبل از شروع کار در خصوص کابلهای نرم (انعطاف پذير) وسائل برقی قابل حمل و نقل بعهده کارگر و سرکارگر مربوطه است . 4-2- مسئوليت بازو بسته نمودن در تابلوهای برق و يا هرگونه تعمير و يا تغييری در سيستم تابلوها و يا راه اندازی و برقراری مجدد جريان برق بعهده افراد ذيصلاح مجرب برقکار که قبلا از واحد برق کارخانه به واحد HSE کارخانه معرفی شده اند می باشد . 4-3- مسئوليت علامتگذاری و تعيين مشخصات کليه انواع قطع کننده های مدارهای برقی د رکاخانه بعهده رئيس واحد برق کارخانه است . 4-4- مسئوليت بازرسی دوره ای و هرگونه تست و آزمايشی بر روی تجهيزات برقی از قبيل کابلها ، قطع کننده های مدار ، فيوزها ، کليدها و ... و در نهايت رد يا قبول نمودن انها بعهده کارشناسان واحد برق و HSE کارخانه است . 5-4- در صورت نياز به اخذ مجوز کار (بند 5-21 ) سرپرست مربوطه ملزم به آگاه نمودن واحد HSE کارخانه و نيز اخذ مجوز لازم باشد . 6-4- جهت صدور مجوز کار ، واحد HSE کارخانه ملزم به بازرسی شرايط کار و افراد از نظر رعايت سلامت و ايمنی لازم می باشد .

## Slide 9: ·
        شکايات وعلائم
        مصدومي که دچار برق گرفتگي مي شود ممکن است يکي يا تمام شکايات و علائم زير را داشته باشد :
        · سوختگي هاي محل ورود و خروج جريان برق از بدن
        · قطع راههاي عصبي که به صورت فلج اندام تظاهر مي کند .
        · درد و حساس شدن ماهيچه ها
        · افزايش فشار خون يا کاهش فشار خون همراه با علايم و شکايات ناشي از شوک
        · مشکل شدن تنفس يا ايست تنفسي ( ممکن است زبان ورم کند و راه هوايي را مسدود نمايد)
        · ضربانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.
        · بي قراري و تحريک پذيري ، اگر مصدوم هوشيار است .
        · بيهوش شدن .
        · اختلالات بينايي .
        · شکستگي استخوانها ( از جمله ستون مهره ها ) و دررفتگي مفاصل به علت انقباضات شديد عضلات يا پرت شدن .
        · تشنج ( در موارد شديد )

## Slide 10
- مجوز کار :
5-21-1- در صورت نياز به عمليات خاک برداری د رمناطقی که قبلا سيم برق درون زمين دفن گرديده ، اخذ مجوز کار (حفاری و خاک برداری) از واحد HSE الزامی می باشد .
5-21-2- در صورت نياز به انجام کار بر روی سيستمهای برقدار (امکان قطع برق نباشد ) اخذ مجوز کار از واحد HSE الزامی می باشد.
5-21-3- جهت انجام عمليات تنش زدائی (POST WELDING HEAT TREATMENT ) با ولتاژ بالا ، اخذ مجوز کار از واحد HSE الزامی می باشد

## Slide 11: نكات ايمني:
بالا رفتن از پايه هاي برق براي افراد غيرمسئول ممنوع و خطرناك است
خطر برق گرفتگي و سقوط جان افرادي را كه از پايه هاي برق بالا ميروند تهديد ميكند
حمل وسايل فلزي با ارتفاع زياد ( لوله فلزي – نردبان فلزي و ... ) در زيرو نزديك شبكه هاي برق بسيار خطرناك است .
. درصورت پاره شدن سيم هاي برق از دست زدن به آنها خود داري
استفاده از وسايل برقي فاقد دو شاخه برق بسيار خطرناك و حادثه ساز است .
. هيچ گاه به وسائل و ابزار برقي معيوب اطمينان نكنيد
. استفاده از يك پريز برق براي روشن نمودن همزمان چند وسيله برقي خطرناك و حادثه ساز است .
هنگام تماس دست با بدنه فلزي وسايل برقي از تماس قسمتهاي ديگر بدن به ديوار يا شير آب و كابينت هاي فلزي خود داري كنيد و حتماً دمپايي پلاستيكي خشك بپوشيد.
حوادث برقي نسبت به بقيه حوادث 20 برابر خطرناكتر است . بيائيد از حوادث عبرت بگيريم

## Slide 12
آب هادي جريان برق است هنگام آب پاشي از بكارگيري شلنگ آب در نزديكي شبكه‌هاي و تجهيزات برقدار جداً خودداري كنيد .
از تخريب عايق بندي مصرف كننده‌هاي الكتريكي جداً پرهيز شود
در صورت وجود هر گونه نقص در تجهيزات الكتريكي مراتب را به افراد متخصص اطلاع دهيد
. استفاده از ابزار فلزي مانند نردبان فلزي، چهار پايه فلزي و ... بعنوان زيرپائي هنگام تعويض لامپ ممكن است موجب تشديد برق گرفتگي در صورت تماس دست با هادي برق شود .
هنگام تميز كردن هر گونه وسيله برقي ابتدا آنرا از پريز برق جدا نمائيد

## Slide 13
هنگام استفاده از تجهيزات الكتريكي از سالم بودن سيم رابط و دوشاخه و برقدار نبودن بدنه‌آن مطمئن شويد . از قرار دادن اشياء سنگين و برنده بر روي سيمها و كابلهاي سيار خودداري نمائيد .
از قرار دادن اشياء سنگين و برنده بر روي سيمها و كابلهاي سيار خودداري نمائيد . سيم هاي سيار را بلافاصله پس از استفاده جمع آوري و در محل منلسب نگهداري نمائيد
برخي لامپها توليد حرارت بالا نموده و لذا داغ مي شوند از قرار دادن اشياء قابل احتراق در نزديكي اين لامپها جدأ خودداري نمائيد
. . هرگز از آب براي خاموش كردن آتش سوزيهاي نزديك تأسيسات و لوازم برقدار بدون قطع برق آنها استفاده ننمائيد .
..